СОГЛАСОВАНО						    УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК					                    Директор

Жиляева М.Х                                                              МОУ «Прогимназия №2 ГП Терек»

Нефляшева В.А

____________                                                                              ___________

«_2_» сентября 2013г.			             	         «_2_» сентября 2013г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКОЙ

ИОТ – 011 – 2013

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе с электромясорубкой возможно воздействие следующих опасных  производственных факторов:

- травмирование рук при работе без специальных толкателей;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.

  - При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и другие средства индивидуальной защиты: халат, передник  хлопчатобумажный и косынка или колпак, диэлектрический коврик.

  - На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

  - Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. На пищеблоке  должен быть огнетушитель: углекислотный или порошковый.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан  немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие нарушение или невыполнение инструкции по охране труда,   привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

  - Убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.

  - Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электромясорубки, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

  - Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.

  - Проверить исправную работу электромясорубки путем кратковременного ее включения.

- Требования безопасности во время работы

  - Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

  - Продукты для обработки в электромясорубке закладывать в приемную камеру не крупными кусками.

  - Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные толкатели.

  - Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

  - Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нем костей.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электромясорубку и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности.

  - В случае  короткого замыкания и загорания электрооборудования мясорубки  немедленно отключить ее от сети, а пламя тушить углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку от сети, оказать первую помощь пострадавшему и, в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса; при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Выключить электромясорубку, удалить из нее остатки продуктов и вымыть горячей водой.

  - Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Ознакомлены:

_____________________                              _________

_____________________                              _________

_____________________                              _________

_____________________                              _________