СОГЛАСОВАНО						        УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК					                       Директор

Жиляева М.Х                                                             МДОУ «Детский сад №2

__________                                                                  «Солнышко» ГП Терек»

Нефляшева В.А

___________

«2» сентября 2014г.			             		 «2» сентября 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИЩЕВАРОЧНЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  КОТЛОВ.

№28-2014г

1.Общие требования по охране труда.

  - К самостоятельной работе с пищеварочными электрическими котлами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие 1 группу по электробезопасности. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев)  не должен приступать к работе.

  - Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- получение ожогов при соприкосновении с оборудованием, горячей водой и паром;

- поражение электрическим током.

1.3.Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употребление  алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4.В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдается:

| № п/п | Наименование | Срок носки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Халат или костюм хлопчатобумажный | 12 месяцев |
| 2. | Фартук хлопчатобумажный | 6 |
| 3. | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 |

1.5.Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах.

1.7.Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего  в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившимся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.8.За нарушение требований данной инструкции работник несет  ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1.Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2.Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3.Проверить исправность и наличие:

- отражателя на клапане – турбине;

- наливной воронки с краном;

- манометра;

- предохранительного клапана-турбинки;

- станции управления;

- сигнальных ламп;

- диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания котла.

2.4.Проверить работу механизма опрокидывания котла поворотом маховика.

2.5.Установить рукоятку предохранительного клапана в положение «стрелка вверх».

2.6.Проверить наличие воды в пароводяной рубашке (парогенераторе), открыв пробно-спускной кран. В случае отсутствия воды долить ее через воронку до появления из крана и закрыть пробно-спускной кран.

2.7.Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.8.  При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

3.Требования по охране труда при выполнении работы.

3.1.После загрузки продуктами пищевого электрического котла крышку равномерно прижать накидными рычагами и проверить легкость  подъема клапана-турбинка, приподняв его за шайбу вверх и опустив.

3.2.Включить котел, установив ручку переключателя в требуемый режим работы.

3.3.При появлении устойчивой струи пара из предохранительного клапана повернуть его рукоятку в положение «стрелка вниз».

3.4.Запрещается:

3.4.1.работа котла при давлении пара в нем выше 0,05 МПа (0,5кгс/кв.см);

3.4.2.открывать пробно-спускной кран и кран наливной воронки при работе котла;

3.4.3.работа котла при неисправных предохранительном клапане и клапане-турбинке.

3.5.Перед тем как открыть крышку котла, необходимо выпустить из него пар при помощи клапана-турбинки, после этого ослабить накидные рычаги, отвернуть их, открыть  и застопорить крышку. При подъеме крышки котла соблюдать осторожность, чтобы паром не обожгло руки и лицо.

3.6.Опрокидывание варочного котла производить плавно, без рывков и только после его отключения.

3.7.Запрещается:

3.7.1.работа котла без загрузки;

3.7.2.оставлять включенный котел без присмотра.

4.Требования по охране труда по окончании работы

4.1.Выключить варочный котел.

4.2.Промыть котел и его детали, когда они остынут.

4.3.Привести в порядок рабочее место.

4.4.Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.5.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

5.1.Котел должен быть отключен при:

- внезапном появлении на корпусе котла ощутимого электрического тока;

- неисправных манометре, предохранительном клапане, указателе уровня воды и т.д.

- повышении давления в паровой рубашке котла.

5.2.В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________